真空冷冻干燥机控制器

北京爱传科技有限公司

目录

一、工业智能控制液晶屏ATPad特点：	2

二、 硬件设计	2

三、 软件设计	3

四、冻干机案例	4

1、 硬件介绍	4

2、 功能介绍	5

3、 尺寸图	8

工业控制领域，很多设备都涉及温度的采集/存储/分析等，比如真空冷冻干燥机，其控制系统就要求能实时监测温度和真空度，并保存这些数据供以后分析用；同时控制系统需要控制制冷设备和抽真空设备的运行和停止。

从功能上分析，这类控制并不算复杂。但系统的主控制器的选择将直接影响系统开发的难易程度和运行的稳定性，以及产品的竞争力。

比如，如果选择单片机去实现，那大容量数据存储和U盘导出设计将是设计工作中的一个巨大挑战，同时系统的稳定性也很难把握。

如果选择PLC来实现，那成本又将是一道大的门槛。

使用智能控制液晶屏ATPad来实现这一类控制器，很好的解决了上述问题。

# 一、工业智能控制液晶屏ATPad特点：

l      显示和控制集成在一起，ARM9处理器，提供多种接口资源；

l        内置大容量存储，文件系统，可读写U盘；

l        提供多种图形控件，提供完整的应用开发包及开发实例；

l        专用图形化开发工具，PC上可视化开发；

l        彩色触摸屏，全部工业级器件，产品经过专业EMI/EMS测试。

# 二、 硬件设计

输入：

l        4路温度采集；2路真空度采集；

输出：

l        1路压缩机输出；1路真空泵输出；

显示：

l        7寸真彩色触摸屏，真彩显示，触摸操作；

l        实时状态显示；实时波形显示/历史波形显示；

l        实时数据表格显示/历史数据表格显示；

存储：

大容量FAT32文件系统存储各路数据值，存储量一个月以上；

数据导出：

USB接口，直接插上U盘后导出数据。

# 三、 软件设计

软件说明主要涉及到人机界面和交互设计，控制逻辑设计，数据采集/存储/导出设计等。智能液晶屏ATPad提供了完整的软件开发包和开发工具，人机界面和交互设计只需要点几下鼠标就实现了，数据采集/存储/导出设计基本上也是现成的。控制逻辑则需要根据产品的工作特点和工作流程自行设计。

# 四、冻干机案例

本控制器使用于升温/冷冻等工业设备的控制，如冷冻干燥机等。

## 1、 硬件介绍

本控制器由 7 寸智能液晶屏外加专用驱动板组成。

温度测量：

6 路 PT100 信号输入，可用于：

4 路隔板温度采集；

1 路样品温度采集；

1 路冷阱温度采集；

真空度测量：

接入频率信号或电压/电流信号，测量真空度。

共晶点测量：

接入电极，测量 10K~10M 阻抗信号。

输出：

 2 路压缩机输出(继电器)；

 1 路真空泵输出(继电器)；

 1 路真空计电压输出(继电器)；

 2 路备用输出(继电器)；

 4 路隔板控温输出；

输入：

 6 路开关量输入；

显示：

 7 寸真彩色触摸屏，真彩显示，触摸操作；

 直观的触控操作界面；

 实时状态显示；

 实时波形显示/历史波形显示；

存储：

大容量 FAT32 文件系统存储各路数据值，存储量一个月以上；

数据导出：

USB 接口，直接插上 U 盘后导出数据。

电源：

12V(2A)开关电源输入。

## 2、 功能介绍

手动运行/自动运行

自动运行程序设置，可设置 64 个程序，每个程序 36 段，自动时按设置好的

程序运行。

实时曲线查看，可同时查看 7 条曲线，每条可单独开关。

测量数据自动保存，可选择查看历史数据。

可选共晶点测量功能。

中英文界面切换：

液晶屏可配外壳尺寸：