北京高低温试验箱

一、产品用途：

高低温试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验；是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备；特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。

二、高低温试验箱规格与技术参数：

| 型 号 | HT/GDW-80 | HT/GDW-150 | HT/GDW-225 | HT/GDW-408 | HT/GDW-800 | HT/GDW-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 (宽*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| 外形尺寸 (宽*高*深cm) | 97*136*97 | 107*145*107 | 107*161*118 | 117*171*128 | 155*184*129 | 155*184*147 |
| 性 能 指 标 | 调节方式 | 热平衡调温方式，（BTHC）PID智能调节 |
|  | 温度范围 | 0℃；-20℃；-40℃；-60℃；-70℃~150℃ |
|  | 波动度 | ≤±0.5℃； |
|  | 均匀度 | ±2℃ |
|  | 升温速率 | 平均1-3℃/min |
|  | 降温速率 | 平均0.7-1℃/min |
| 材 质 | 内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 |
|  | 外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 |
|  | 保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 |
| 温 度 调 节 器 | 制冷机 | 全封闭法国泰康（或半封闭德国谷轮）压缩机 |
|  | 制冷剂 | R23/R404A |
|  | 冷凝方式 | 风冷 |
|  | 加热器 | 镍铬合金不锈钢电加热器 |
|  | 气流方式 | 宽带式强迫气流循环（上出下进） |
| 运 行 控 制 器 | 控制器 | LED数显按键显示屏,（韩国TEMI300）或液晶触摸显示屏，中英文切换（韩国TEMI880） |
|  | 运行方式 | 定值运行、程式运行 |
|  | 记忆容量 | 120组可编程，每个程序最大999段 |
|  | 分辨率 | 温度：±0.1℃ |
|  | 传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
|  | 通信功能 | RS-232接口 |
|  | 附加功能 | 上下限报警，自诊断，报警显示（故障原因），定时装置（自动开关机） |
| 标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 |
| 安全装置 | 无熔丝开关、防干烧装置、极限高低温保护、温度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电保护 |
| 电源配置 | AC1 220V 60/50HZ；AC3 380V 60/50HZ |
| 使用环境 | 5℃～＋30℃ ≤85％R.H |

三、符合标准：

高低温试验箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温》的要求

电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)

电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)