MT8000系列触摸屏系统自带键盘的设计与使用

1前言：

“数值输入”与“文字输入”皆需使用键盘做为输入工具，WEINVIEW MT8000系列触摸屏不仅可以直接连接即插即用的USB键盘（外围装置），而且仍旧保留了系统自带键盘功能！

2 选择键盘窗口

先建立并开启要作为键盘的窗口，假设现在将WINDOW 200作为键盘所在页。

3 设置功能键

调整WINDOW 200的长度与宽度，并在上面安排各式“功能键”元件，当按下“功能键”元件时将触发各种输入讯号。

window 200上的“功能键”元件安排如上图，此时的“功能键”元件皆须选择[ASCII模式]，其中FK_11用来触发取消“(ESC)讯号”，FK_11的部分设定内容如下图。

FK_12用来触发“输入”(Enter)讯号，FK_12的部分设定内容如下图。

其它大部分“功能键”元件是用来触发数值或文字输入讯号，例如FK_0是用来触发数值“1”的输入讯号，FK_0的部分设定内容如下图。

最后为“功能键”元件挑选适合的图形，如下图。

4 设置系统参数

在系统参数的[一般属性]中的[键盘]设定项目中，按下[新增…]后可得到下图所示的对话窗，此时选择加入window 200并按下确认键。

最后会发现在系统参数的[一般属性]中的[键盘]设定项目中增加了一个项目：“200. Keyboard”，如下图所示。

在完成上述的所有步骤后，当使用者打开“数值输入”或“文字输入”的设定页时，即可发现在[键盘]的设定项目的[窗口编号]中，增加了“200. Keyboard”，如下图所示。下图的[键盘弹出位置]被用来选择键盘的出现位置，EB8000将屏幕分为9个区域，键盘的左上角将出现在所挑选区域左上角的位置。

在选择“200. Keyboard”后，当使用者按下“数值输入”或“文字输入”元件时，EB8000将自动弹跳出window 200，按下上面“功能键”元件将等同键盘输入讯号，如下图所示。

5 结论

作为威纶科技研发的新一代高端人机界面产品，WEINVIEW MT8000系列触摸屏在保留了系统自带键盘的同时，还特有3个USB 2.0接口，可直接连接USB键盘、USB鼠标、USB打印机、USB存储装置，即插即用！

系统自带键盘和USB键盘的双重设计，大大方便了客户根据流水线的空间和环境自由切换，随时保证便捷的操作性能！