DZLR-Z1 自动量热仪

应用范围：

氧弹热量计被广泛用于固态和液态燃料（煤炭、焦炭、汽油、柴油、航空煤油等)、废弃物、爆炸材料、食品、饲料、化学品、建材等物质发热量的精确测定。

可用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、建材、造纸、地勘、科研院校等行业部门测量煤炭、焦炭、石油及水泥黑生料等可燃物质的热值 
技术参数：

- 此设备用于物质的燃烧热值的测定； 
2、 最大热容量：33000J（8000卡路里）； 
3、 量热计类型：等温式； 
4、 氧弹承压：20MPa ； 
5、 氧弹容积：250毫升； 
6、 相对偏差：0.1%；

7、 温度测量范围：5-50℃    半导体制冷系统
8、 温度分辨率：0.0001℃； 
9、 测量时间： 7分钟左右； 
10、 每小时测量次数：6次/小时； 
11、水、氧气填充：全自动； 
12、氧弹标定、热值测定和数据打印：全自动； 
13、氧弹密封形式：快速、安全螺纹密封设计； 
14、操作方式：触摸键  中文液晶显示； 
15、通信接口：打印机接口，电脑接口； 
16、微电脑控制系统：采用最新进口微电子处理器，更加稳定、高速的处理运算能力；

主要特点

1、采用高级单片微机系统，中文液晶显示屏，界面准确直观，操作简便。

2、实验自动冷却校正，对环境温度要求宽松。 
3、启动后自动加水、自动定量水、搅拌、水温调节，点火、判别点火成败、采温、计算、校正 ，除装氧弹外，实现测定过程全自动化，无人为误差，准确度及精密度极高。 
4、 结构合理,制作精良，测量准确度高，分析速度快，性能稳定，抗干扰能力强。

同系列产品：

DZLR-Q             DZLR-Z2         DZLR-P

符合标准及方法：  
GB/T 213-2003  煤的发热量测定方法

GB/T 483-1998《煤炭分析实验方法一般规定》

GB/T384《石油产品热值测定法》

JC/T1005-2006 《水泥黑生料发热量测定方法》
GJB770B-2005  火药测定方法 
ASTM E 711-87 用氧弹热量计测定回收废燃料总热量的方法 
ASTM D 240-92 氧弹热量计测定液体烃类燃料燃烧热的标准方法

ASTM D5865-2004《煤与焦炭的发热量测定方法》
ASTM D5865-03A 煤和焦炭总热值测定标准方法 
ISO 1928-1995(E) 氧弹热量计测定固体矿物燃料总热值并计算净热值方法 
ISO 9831 氧弹热量计测定动物饲料、粪便、尿液燃烧热的标准方法 
ASTM D3286-1996 等温氧弹热量计测定煤和焦炭总热值的标准方法 
ASTM D1989-1997 用微处理机控制的等温氧弹热量计测量煤和焦炭总热值的方法 
BS 10169 Part 5, 1977 煤和焦炭的分析测试方法，第5章：煤和焦炭的总热值测定 
DIN 51 900 等温法（夹套）氧弹热量仪热值测量方法