纵横科技产品服务手册

嵌入式一体化工控机说明书

产品保修卡

# HMITECH产品合格证

www.hmitech.com   www.hmibuilder.com

# TPC105TD-CAN

- 产品说明

TPC105TD-CAN，以嵌入式低功耗CPU为核心的高性能嵌入式一体化工控机。该产品是专门针对CANBUS现场总线设计的CAN接口触摸屏，协议支持CAN2.0A/B，组态驱动能够实现与CANopen/DeviceNet等设备通用。产品采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏，四线电阻式触摸屏，同时还预装嵌入式操作系统和嵌入式组态软件。

| 产品特性 液 晶 屏：10.4″TFT液晶屏，分辨率（640×480） CPU 主 板：嵌入式低功耗CPU主板，主频400M Hz 内 存：64M SDRAM 存储设备：64M电子盘 触 摸 屏：四线电阻式，分辨率(1024×1024) CAN控制器：SJA1000，协议支持CAN2.0A/B 接 口：1×CAN口，3×RS-232，1×LAN， 1×RS-485/RS-232，2×USB 应用环境 工作温度：0℃~50℃（32~122℉） 工作湿度：5%~90% 储存温度：-10℃~60℃ 储存湿度：8%~90% 振动频率：10~55Hz 位移幅值0.075mm 55~150Hz 峰值加速度10 m/s2 冲 击：峰值加速度150m/s2 冲击脉冲宽度：10ms，半正弦波 相关软件 操作系统：预装WinCE.net（中文版） 应用软件：捆绑嵌入版无限点组态软件 | 产品规格 结 构：工业塑料结构 安 装：嵌入式 电 源：24V DC 总体尺寸：315×239×56mm 前 面 板：315×239×8mm 面板视口：214×161mm 机壳外型：300×224×48mm 机柜开孔：303×227mm 净 重：2.2Kg 外型颜色：银灰 LCD规格 显示类型：10.4″TFT液晶屏 分 辨 率：640×480 亮 度：350cd/m2 工作温度：0~50℃ 触摸屏规格 类 型：四线电阻式 分 辨 率：1024×1024 控 制 器：触摸延迟时间<10ms，半正弦波 |
| --- | --- |

- 安全使用说明

1. 使用产品前请仔细阅读本说明。

2. 在清洁本产品时，请确保已经断电。

3. 使用时请放置在安全的位置，以防止在使用中跌落。

4. 在连接电源之前，请确保使用了正确的电源（具体参数详见“工作环境”栏 ，确保电源线没有损伤，

没有短路的情况。

5. 不要将液体洒在TPC上，以避免内部电路烧毁。

6. 不要随意拆卸本产品，如出现任何故障，请与我公司技术人员联系。

- 外观尺寸

- 接口面板

| 串口说明 | COM2拨码说明 SW600 1 2 3 4 RS485 ON ON OFF X RS232 OFF OFF ON X RS485_TR X X OFF ON 在PCB-A623-88.*底板上设置拨码开关 COM4跳线说明 串口 功能 跳线 COM4 RS232 J403、J405跳线设置为2、3脚 RS485 J403、J405跳线设置为1、2脚 RS485_TR J404跳线设置为2、3脚 在PCB-K650-30.*扩展板上设置跳线 |
| --- | --- |
| COM1：RS232 SINGNAL PIN RS232 RXD 2 RS232 TXD 3 GND 5 RTS 7 CTS 8 COM2：RS232/RS485 SINGNAL PIN RS232 RXD 2 RS232 TXD 3 GND 5 RS485 TXP 7 RS485 TXN 8 EXT:COM3-RS232,COM4-RS232/485 SINGNAL PIN RS232 RXD 2 RS232 TXD 3 GND 5 RS232 TXD / RS485 TXP 7 RS232 RXD / RS485 TXN 8 |  |
|  | 电源说明 1 2 3 管脚 说明 1 24V + 2 GND 3 FG | CAN针脚定义(EXT DB9口) SINGNAL PIN CANH 1 CANL 6 |

- 外接设备

| １ | PLC | 西门子、欧姆龙、三菱、松下、LG等可以通过串口连接的常用PLC设备 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 变频器 | 西门子、三菱、台达等可以通过串口连接的常用变频器设备 |
| ３ | 智能模块 | 研华Adam4000、5000系列等可以通过串口连接的常用智能模块设备 |
| ４ | 智能仪表 | 欧姆龙、山武、昆仑天辰、宇光等常用仪表 |
| ５ | 客户定制 | 可以根据客户的需要，定制所有通过串口和以太网连接的设备 |

- 装箱单

在打开包装后，请先阅读本装箱单，如发现您的产品与清单中的内容不符，请与我们联系。

| TPC105TD-CAN | 服务手册 产品说明书/合格证/保修卡 | 连接网线 | 固定挂钩 | 24V电源插头 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台 | 1本 | 1条 | 6个 | 1个 |

- 产品特点

| １ | 稳定可靠的硬件设备 | 采用成熟、可靠、知名的嵌入式硬件设备 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 高档的软件系统平台 | 采用WinCE操作系统，通过组态软件完成各种复杂操作界面 |
| ３ | 强大的数据处理功能 | 可以保存、查询、打印各种数据、制作报表和趋势曲线 |
| ４ | 众多的硬件交互功能 | 可以读写各种PLC、智能仪表、智能模块、变频器等千种设备 |
| ５ | 灵活的二次开发能力 | 能根据用户的需求，快速开发定制满足特定设备的功能 |
| ６ | 精确的回路控制功能 | 可以实现循环、跳转、判断、中断等复杂的流程控制 |
| ７ | 强大网络通讯的功能 | 支持串口通讯Modem通讯、以太网通讯等通讯方式 |
| ８ | 可靠的安全管理机制 | 保证系统数据的可靠性 |
| ９ | 采用模块化设计思路 | 便于系统维修和设备部件更换。 |

- 个性化网络在线服务

www.hmitech.com  www.hmibuilder.com

在线网络服务能够为您提供丰富的交互式沟通。您可以在公司主页中，实时获取产品的信息、技术支持以及资料下载。

- 围绕HMI产品组合最佳的客制化服务

我们了解客户所面对的市场关键是设计、开发成本和上市时间。基于这些，纵横科技结合高可靠性的软件及硬件系统平台，提供最佳的技术、价格与效能的产品组合和系统级服务支持，实现HMI软硬一体DTOS客制化服务，加速客户产品设计开发和工程项目的实施。

保修单

- 用户资料

| 用户资料 |  |
| --- | --- |
| 用户地址 |  |
| 联系电话 |  |
| 邮政编码 |  |
| 购买日期 |  |
| 产品编号 |  |
| 产品型号 |  |
| 购买地点 |  |
| 备 注 |  |

- 维修记录

| 日 期 |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修内容 |  |

| 日 期 |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修内容 |  |

| 日 期 |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修内容 |  |

- 保修说明

感谢您选用HMITECH产品，我公司将按照此保修卡所列之规定，凭此卡及发票（复印件）为您提供以下服务：

1 、本机三年质保。第一年免费保修；第二年、第三年只收取成本费，三年后加收服务费；

# 2 、保修期均从开发票之日算起；

3 、请您妥善保管本保修卡及购机发票（或复印件），服务时需一并出示方可享受免费服务

4.  在保修期内，因下列情况发生故障，公司将酌情收取一定费用：

（1）未经公司许可修理而发生的故障

（2）因人为因素导致的损坏

（3）因跌落或运输保管不当而造成 的外观破损及产品故障

纵横科技产品合格证书

| 检验项目 | 检验人员（盖章） |
| --- | --- |
| 外观测试 |  |
| 性能测试 |  |
| 温度测试 |  |

检验日期：           年      月     日

北京纵横科技技术测试部

www.hmitech.com   www.hmibuilder.com

北京纵横

地址: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦212室

邮编: 100085

电话: 010-51659278

传真: 010-51659278-101

邮箱: support@hmitech.com

西安纵横

地址: 西安市高新区高新一路5号正信大厦A座705室

邮编: 710075

电话: 029-62298020

传真: 029-62298020-605

邮箱: support.xa@hmitech.com

天津纵横

地址: 天津市南开区科研西路12号科技创业中心118室

邮编: 300192

电话: 022-87890516

传真: 022-87890516-801

邮箱: support.tj@hmitech.com

济南纵横

地址: 济南市历下区解放路30-1号国华经典3号楼一单元1802室

邮编: 250014

电话: 0531-81186266

传真: 0531-81186366

邮箱: support.jn@hmitech.com