超高压不锈钢电磁阀

使

用

说

明

书

销售部地址：西安市劳动路159号  邮编：710082

电话：029-8617844          传真：029-8647516

E-mail: xian-huiyuan@126.com                                    西安汇源仪表阀门有限公司

网址：www.xian-huiyuan.com.cn

# Text boxes

- 产品简介

ZCPY、ZCGY、ZCRY电磁阀是我公司在参考国外产品及样机的基础上开发研制的新产品，具有体积小、耐压高、结构紧凑、省电、节能等重要特点，适用于国防、科研、工矿企业等做为高压管道的气体及液体的自动切换及远程控制，是自动化控制系统中的重要性执行元件。

- 结构特点

此系列高压电磁阀采用先导式二次开阀结构，能有效防止瞬间产生的水锤及气蚀破坏。电磁部分采用直流线圈加整流模块，具有功率小、吸力大、省电、节能特点，阀体采用铸铜或不锈钢材质，保证了阀体的耐压强度，阀芯采用不锈钢金属硬密封，密封部分采用内衬橡胶脐压方式，与金属阀座自成一体，保证了密封性和阀芯与阀座间的最佳配合。

- 技术参数

  - 口径（DN）2、3、5、6、8、10、15、20、25、32、40、50

  - 连接方式：配置卡套式、焊接式螺纹式（任选）

  - 介质压力：ZCPY：1~10Mpa,  ZCGY：1~15Mpa   ZCRY：2~21Mpa

  - 介质温度：+5℃ ~ +60℃

  - 环境温度：-40℃ ~ +60℃

  - 介质种类：气体（含氩气、氮气、氧气）油（限≤4E的轻质油）水（不含任何颗粒状杂质）

  - 电压：AC24V、110V、220V、380V、DC24V

  - 线圈功率：Ф2~Ф5      30W

Ф20~Ф25    30W

Ф32~Ф40    50W

Ф50         88W

  - 允许线圈温升：≤80℃

10、关阀时间：开阀S≤3S ；关阀S≤5S

11、材质：阀体：不锈钢；  阀芯：316不锈钢

使

用

说

明

书

- 安装与使用

  - 安装前必须将管路彻底清洗干净，以防止焊渣等管道杂质损伤密封面。

  - 阀必须水平直立安装且介质流向与阀体上箭头方向一致辞。

  - 通入介质必须洁净，否则在阀前安装过滤器。

  - 阀与管路连接处必须可靠且不漏气，以免介质流出伤人。

  - 电源电压波动范围在波动范围内正常工作。

  - 使用前，先空载通电正常后方可正式通载使用。

  - 为方便检修，建议加旁路装置。

- 维护与修理

  - 长期使用，因密封件老化漏气，应及时更换。

  - 通电阀不开，应检查电压是否与铭牌相符或线圈被烧。

  - 断电阀关不下去，应检查阀孔是否堵塞或弹簧失效。

- 订货须知

订货时请注明：产品型号、名称、电压、介质等技术数据，如有特殊要求，订货时协商解决。

- 保修范围及期限

  - 本厂按国家规定对产品质量自售出之日起实行一年内保修。

  - 在下列情况之一者不属保修范围

    - 未按使用说明书上规定的安装方式安装产品造成阀损坏。

    - 未在阀前加装脏物过滤器或过滤功能失灵而造成电磁阀损坏。

    - 露天存放或保管不善而造成阀内件生锈，导致阀失灵。

    - 因电压错接造成线圈烧毁或短路。

    - 因使用不当造成的损坏。

    - 在运输过程中不慎造成产品的损坏。

    - 易损坏或人为因素造成的损坏。

保修期满后本厂将对产品实行有偿维修，按成本价收取零件费。