RFS型 热差式流量开关
（热式流量开关）

| 标准型 | 精密型 |
| --- | --- |

1、RFS型热差式流量开关（热式流量开关） 概述
RFS流量开关是一种流速监测装置，主要功能是当流速达到设定的流速设定值时，发出检测信号，经由计算机控制，进行报警或启动连锁保护系统，保护关键设备，及时制止在生产中的突发事故，对生产安全和企业经济效益，有不可估量的实际作用。
RFS流量开关利用热扩散原理，专为能在最恶劣的工业条件下长期可靠工作而设计。简单地插入管线或容器中，调节设置点到期望的流速。是目前发达国家广泛应用的流量开关，具有传统的流量开关所不具备的各种优异特性。

2、RFS型热差式流量开关（热式流量开关） 原理简介
热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术，其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时，其中一个被加热，另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关。两个传感元件之间的温差在无流量状态下最大，但随着流量的增加，被加热的传感元件冷却，温差减小。流体流速直接影响热扩散的程度。

3、RFS型热差式流量开关（热式流量开关） 产品特点
1.无压力损失
特殊方法集成制造使探头可做到很小的尺寸，因而对流体几乎没有压力损失，在很多场合下，直接取代压力开关将使系统具有更好的可靠性和更广的适用范围。
2. 全直通的流动管道
全直通的特性在很多应用场合具有重要意义，在石油、化工、重工、轻工、生物工程医药等诸多行业的生产中，如果流动的流体受到流量开关的阻碍，因而可能导致流体堵塞管道等生产事故发生。RFS系列流量开关能在不影响流量的条件下实施在线监控而避免生产事故的发生。
3.极宽的流量范围
只对流体的流速敏感，因而可以通过配接不同的管道直径，来监控不同大小的流量，监控流量的大小几乎没有限制。
4.适用多种流体介质
在RFS系列流量开关中，同一型号的流量开关即可适用于气体，也可用于液体，如水、油等。只要调节流量开关中的旋钮，即可对气体、液体等流量进行监控。
5. 简明直观的指示
具有电源指示和流量状态指示。可以直观的显示当前管道中流量的状态。
6. 高可靠性
使用集成生产的传感部件和控制电路，传感部分无机械运动，驱动部分选用高品质的继电器，因而使可靠性大大提高。
由于RFS流量开关的上述优异品质，使其得到广泛的应用，同时也大大减小了用户备品备件的数量。

4、RFS型热差式流量开关（热式流量开关） 主要技术指标
螺纹接口：G1/2"
设定范围：0.03－10.0 m/s (水)
出厂设定：1 m/s
适用压力：5.0 MPa
环境温度：－20℃－80℃
环境湿度：95％RH，无凝结水
指示状态：
红灯亮  电源工作正常
红灯灭  电源工作异常
绿灯亮  流道介质流速达到设定值
绿灯灭  流道介质流速小于设定值
响应时间：1－15秒
适用介质：非易燃气体、液体(水、油等)
抗腐蚀性：与不锈钢、环氧树脂兼容

RFS（W）型             RFS（M）型

5、RFS型热差式流量开关（热式流量开关） 规格与型号

| 型号 | 供电电压 | 功 耗 | 输出方式 | 触点容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFS-D-010 | DC 24V | 1.5VA | 常闭，常开 | AC 220V 1A |
| RFS-D-020 | DC 24V | 1.5VA | 常闭，常开 | AC 220V 2A |
| RFS-D-100 | DC 24V | 1.5VA | 常闭，常开 | AC 220V 10A |
| RFS-A-010 | AC 220V | 2.5VA | 常闭，常开 | AC 220V 1A |
| RFS-A-020 | AC 220V | 2.5VA | 常闭，常开 | AC 220V 2A |
| RFS-A-100 | AC 220V | 2.5VA | 常闭，常开 | AC 220V 10A |

RFS（W） 标准型热式流量开关 型号举例：RFS-D-010LW
RFS（M） 精密型热式流量开关 型号举例：RFS-D-010LMCU