SEMEM_THG型 无线水位控制器
（短信式无线液位控制器）

THG型无线水位控制器概述：
THG型无线水位控制器，采用西门子通讯模块为核心部件，整体模块化封装，高品质铝合金外壳，结构坚固，性能稳定，胜任于各种恶劣环境。
THG型无线水位控制器，基于GPRS/GSM信号，超远距离传输，无距离限制，无障碍物限制，不受天气变化影响。适用山区、丘陵地段水塔或水池供水，工厂、医院、小区等远距离水源供水，实现远程水位检测、监控、控制。

THG型无线水位控制器，型号：

| 型号 | 主要组件 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| THG01 | 1主机、1传感器 | 水位监视+本地水位控制 |
| THG02 | 1主机、1从机、1传感器 | 水位监视+远程水位控制 |
| THG03 | 2主机、2传感器 | 水位监视+远程水位控制+远程水位联控 |

THG型无线水位控制器主要功能：
水位监视：当水深超过某设定水位值，或系统出现故障时，主机短信通知管理员，附实时水位值。
水泵监视：可将水泵状态信号接入主机（或从机），供管理员同时监视。
水位控制：主机可任意设置1-4个水位控制点（如：上上限、上限、下限、下下限）。当主机水深超过某设定水位值时，可在本地控制输出（如：下限缺水保护），也可远程短信指令从机控制输出（如：上限停泵、下限启泵）。
水位联控：在两主机联合控制系统中，主主机短信指令副主机控制输出（如：上限停泵、下限启泵），副主机同时辅助控制输出（如：下限缺水保护）。
指令监视：管理员可编发短信指令，监视水位状态、系统运行参数，实时监视。
指令控制：管理员可编发短信指令，控制主机、从机控制输出，强制启、停水泵。
指令设置：管理员可编发短信指令，修改设置参数，简单方便。

THG型无线水位控制器 主要技术参数：
主机：外形尺寸130*80*35 mm，标准电源AC220V/DC9-24V
从机：外形尺寸95*63*35 mm，标准电源AC220V/DC9-24V
水位传感器：量程0-100m，信号制式24VDC/4-20 mA；
工作环境：温度-40℃-70℃，湿度 5%-95%

THG01型无线水位控制器在排水系统中应用举例：
在排水控制系统中，主机安装在泵房。工作中，主机实时检测水深信号，并控制水泵，上限启泵，下限停泵。如果水位超过上上限、或低于下下限、或水泵故障，主机通过短信通知管理员，管理员可现场查看，或编发短信指令，强制启、停水泵。

THG02型无线水位控制器在水池给水系统中应用举例：
在水池给水控制系统中，主机安装在水池，从机安装在水源泵房。工作中，主机实时检测水池水深信号，并短信指令从机控制水泵，上限启泵，下限停泵。如果水池水位超过上上限、或低于下下限，主机短信通知管理员，如果水泵故障，从机短信通知管理员。管理员可现场查看，或编发短信指令，强制启、停水泵。

THG03型无线水位控制器在水池-水塔给水系统中应用举例：
在水池-水塔给水控制系统中，主主机安装在水塔，副主机安装在水池泵房。工作中，主主机实时检测水塔水深信号，并短信指令副主机控制水泵，上限启泵，下限停泵。副主机实时检测水池水深信号，辅助控制水泵，下限停泵（缺水保护）。如果水塔水位超过上上限、或低于下下限，主主机短信通知管理员，如果水池水位低于下下限，或水泵故障，副主机短信通知管理员。管理员可现场查看，或编发短信指令，强制启、停水泵。

THG03型无线水位控制器 典型安装效果图：