雷达物位计Micropilot M FMR240是连续的非接触式物位测量仪表。采用4 ～20 mA两线制接线，适用于防爆等危险区域。它的的主要特点是：

- 经济的两线制接线:是差压、浮子和浮筒式物位计的可靠替代品，能有效的降低布线成本，而且易于实现与现有系统的集成；

- 非接触式测量，测量几乎不受介质特性影响；

- 通过数文显示菜单轻松进行现场操作；

- 通过Endress+Hauser的操作软件便于进行仪表调试、文件编制和故障诊断；

- 频率范围采用C波段；

- 支持HART 或PROFIBUS PA以及FF基金会现场总线协议；

- 用于物位监测(MIN, MAX),具备2个频率范围:约6GHz(FMR230/FMR231)及26GHz(FMR240/244/245)：无干扰，适用于任何应用场合气密性电缆入口，提高过程的安全性；

- 高温：适用于高达+200℃（392℉）的过程温度，当采用高温天线时可达+400℃（752℉）；

- 带有屏蔽管的杆式天线：可在狭窄的加接管及有冷凝和粘附的加接管内可靠测量。

Micropilot M可用于对液体、浆料、淤泥和固了进行连续的非接触式物位测量。测量不受介质改变、温度变化、气层或蒸汽的影响。FMR240具有小尺寸40mm(1½") 喇叭天线，非常适合于小型容器中的物位测量，其测量精度可达±3 mm (±0.12 in). 导波管可用于水平或竖直的罐中