红外线感应开关EK50-DV

----自动干手器专用

一、特点

1、功能集成化，使外围接线非常简单；外围仅接上1只继电器、1只电热丝、1只小风扇即可实现干手器全部功能，令厂家大大缩短开发干手器产品的时间，并显著提高产品可靠性；

2、体积小，仅50X50X18mm，安装方便，性能稳定；

3、检测距离10-40cm可设定；

4、AC220V电源，内置小型继电器触点1A输出，可带动功率继电器或固态继电器；

5、仅售25.00（EK50-DV） 和18.00（E3JK-DV），一年保用

二、接线示意图

原理：当感应开关EK50-DV前方有物体（手掌等）进入时，EK50-DV内部继电器输出一个信号驱动固态继电器，然后固态继电器驱动小风扇和电热丝工作

乐清市欧迪龙电子自动化有限公司

电话：0577-61758688    传真：0577-62757002

网址：www.aotoro.com   邮箱：aotoro@aotoro.com